# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       高压开关设备再制造中心

建设单位（盖章）：   西安西电开关电气有限公司

编制日期：            2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高压开关设备再制造中心 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2301-610165-04-02-736255 |
| 建设单位联系人 | 秦毅 | 联系方式 | 17792819076 |
| 建设地点 | 陕西省西安市莲湖区大庆路509号 |
| 地理坐标 | E：108度53分1.053秒，N：34度16分24.876秒 |
| 国民经济 行业类别 | C3823配电开关控制设备制造 M7452检测服务 | 建设项目 行业类别 | 77-输配电及控制设备制造382 98-专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | ( 新建（迁建） ( 改建 ( 扩建 ( 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ( 首次申报项目 ( 不予批准后再次申报项目 ( 超五年重新审核项目 ( 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 西安大兴新区开发建设管理委员会 | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 670 | 环保投资 （万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1.49 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ( 否 ( 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3353 （位于厂区内，不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | （1）规划名称：《大兴新区分区规划》； （2）审批机关：西安市人民政府。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划及规划环境影响评价符合性一览表 名称 内容 本项目情况 符合性 《大兴新区分区规划》 在产业布局方面，对接西安“6 5 6 1”现代产业体系，构建莲湖“1 3 3 1”现代产业体系。依托辖区工业遗存，深度挖掘区内“一五”“二五”期间工业文化资源，对西电集团、远东、庆安等老厂房进行改造，以工业遗存旅游为核心策划一系列包括展览馆、文化公园等形式的工业旅游项目，建设独具莲湖特色的工业遗存旅游基地，打造集展示、体验、科普、教育为一体的莲湖工业文化展示区。 西安西电开关电气有限公司（以下简称“西开电气”）是中国西电集团公司（简称“西电集团”）的核心子企业，本次对西开电气部分老厂房进行改造符合分区规划。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、与国家及地方产业政策符合性分析 经查国家发改委第49号令《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修改版）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策要求。对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在清单中禁止准入类或许可准入类之列，可依法平等进入。 另外，项目于2023年1月9日取得了西安大兴新区开发建设管理委员会关于本项目的备案确认书，项目代码：2301-610165-04-02-736255，备案文件见附件。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 2、与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）的要求： 一图：本项目与环境管控单元分布示意图见附图4。 一表：项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单见表1-2。 |

| 其他符合性分析 | 表1-2 建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号 市（区） 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控单元分类 管控要求 面积/长度 本项目情况 符合性 1 西安市 莲湖区 莲湖区重点管控单元 大气环境受体敏感区 重点管控单元 空间布局约束 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3353 （位于厂区内，不新增占地） 本项目为配电开关控制设备制造，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化等严禁新增产能的行业、重污染企业。 符合 污染物排放管控 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 淋雨试验定期排污水、清洗废水定期排污水、车间地面清洗废水依托厂区化粪池处理后排入市政污水管网。噪声采用厂房隔声、基座减振等措施降低影响。沉渣和滤渣、废过滤材料、废钢材收集后外售处置；废滤芯由厂家回收处置；废机油、废油桶、废含油手套及抹布暂存于厂区危废贮存库，依托现有工程，定期交有资质单位处置，目前已与陕西新天地固体废物综合处置有限公司签订了处置协议。各污染物经过处理后皆能达标排放。 符合 水环境城镇生活污染重点管控区 空间约束要求 1.加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。 本项目所在区域污水收集管网已建成。 符合 污染物排放管控 1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 本项目实行雨污分流。 符合 土地资源重点管控区 资源开发效率要求 1.严格执行《中华人民共和国土地管理法实施条例》《陕西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》相关要求。 本项目建设符合《中华人民共和国土地管理法实施条例》《陕西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》相关要求。 符合 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 3、相关环保政策符合性分析 表1-3 项目与相关环保政策符合性分析一览表 文件 具体要求 本项目情况 符合性 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 提升危险废物收集处置与利用能力。 废机油、废油桶、废含油手套及抹布作为危险废物，暂存于厂区危废贮存库，定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置，危险废物均能妥善处置。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 本项目为配电开关控制设备制造项目，不属于关中地区严禁新增产能的钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃等行业，也不属于严控产能的炼油行业。 符合 西安市、咸阳市、渭南市建立工地、道路扬尘监管体系，安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控，与行业监管部门联网...关中地区以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值(DB61/1078-2017)》的立即停工整改，西安市、咸阳市、渭南市除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。 施工在现有厂内进行，主要为拆除部分生产线进行改造，新建淋雨实验室，施工期工程量小，不涉及征地，无大规模、大体量的施工建设，因此建议施工期时采取周边设围挡、物料裸土覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、洒水、降尘等措施来控制扬尘污染。 符合 《陕西省噪声污染防治行动计划（2023-2025年）》 落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。 项目运营过程中，购置低噪声设备，采用厂房隔声、基座减振等措施进行降噪 符合 推广使用低噪声施工设备。依据国家最新发布的房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录和低噪声施工设备指导目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工设备。鼓励有条件的企业逐步使用低噪声施工设备。 符合 《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》 对水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。按要求开展清洁生产审核，实施清洁生产技术改造，从源头减少水污染物排放，全面实现工业废水达标排放。 本项目淋雨试验定期排污水、清洗废水定期排污水、车间地面清洗废水依托厂区化粪池处理后排入市政污水管网。企业已按行业要求申领排污许可证。 符合 全面实施工业固体废物排污许可管理，严格控制增量，严格摸底并整治工业固体废物堆存场所，减少历史遗留固体废物贮存总量。 本项目废过滤材料、沉渣和滤渣收集后外售处置；废滤芯由厂家回收处置，废钢材外售处置；废机油、废油桶、废含油手套及抹布依托厂区现有危废贮存库暂存，定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 本项目为配电开关控制设备制造项目，符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”等相关要求，不属于化工、石化、建材、有色等项目。 符合 持续推进扬尘在线监测系统建设。建立工地、道路扬尘监管体系，安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控，与行业监管部门联网，优化道路考核机制，公布月度排名落后道路及所属辖区(区县、街道或镇)，严格落实监管责任，实施网格化考核。 加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。加强扬尘管控日常督导检查，对发现的问题组织相关辖区进行整改。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。 以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”“七个到位”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值(DB61/1078-2017)》的立即停工整改，除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。 本项目施工期工程量小，不涉及征地，无大规模、大体量的施工建设，因此建议施工期时采取周边设围挡、物料裸土覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、洒水、降尘等措施来控制扬尘污染。 符合 4、选址合理性分析 本次对再制造中心进行改造、新建淋雨试验室均位于西安西电开关电气有限公司内，不新增占地，外环境敏感目标无变化。 本次项目新增污染物主要为淋雨试验废水、清洗废水、车间地面清洗废水、废过滤材料、沉渣滤渣、废滤芯、钢材、废机油、废油桶、废含油手套和抹布等。其中淋雨试验废水、清洗废水、车间地面清洗废水依托厂区现有化粪池处理后排入市政污水管网；废过滤材料、沉渣滤渣、废钢材分别收集后外售处置，废滤芯由厂家回收处置，废机油、废油桶、废含油手套和抹布等作为危险废物暂存于厂区现有危废贮存库，定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。项目废气、废水、噪声、固体废物均可长期稳定达标排放或妥善处置，对敏感目标影响较小。 综上，从环境影响的角度分析，项目选址合理可行。 5、环评类别确定依据 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），在“三十五、电气机械和器材制造业38”中-“77电机制造381；输配电及控制设备制造382；电线、电缆、光缆及电工器材制造383；电池制造384；家用电力器具制造385；非电力家用器具制造386；照明器具制造387；其他电气机械及器材制造389”涉及到“铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”，应编制环境影响报告书，“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制环境影响报告表。本项目生产工序包含清洗、分装、总装、试验等，属于其他，因此应编制环境影响报告表。 在“四十五、研究和试验发展”中-“98专业实验室、研发（试验）基地”涉及到“P3、P4生物安全实验室；转基因实验室”，应编制环境影响报告书，“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”应编制环境影响报告表。本项目实验室产生实验废水，属于其他，因此应编制环境影响报告表。 综上所述，本项目应编制环境影响报告表。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：高压开关设备再制造中心 建设性质：改建 建设地点：陕西省西安市莲湖区大庆路509号西安西电开关电气有限公司内 建设单位：西安西电开关电气有限公司 项目投资：670万元，其中环保投资1.49万元 项目建设内容：改造现有涂装前处理厂房作为再制造中心，并购置淋雨试验室、充放气装置及检测等设备。 项目评价内容：本次改建前需对部分生产线、池体等附属设施进行拆除，因此本次评价内容为拆除部分及全部的建设内容。 项目建设情况：根据现场踏勘，淋雨实验室拟建地目前为空地，现有涂装前处理厂房（本次再制造中心选址位置）暂未开始内部设备、设施拆除工作。 2、项目拆除内容 本次拆除的生产装置包括表面处理车间的油漆前处理生产线、达克罗生产线（分支喷涂生产线）、相关工艺管线、喷淋罐通风管、强酸强碱过液池、沸冷水过液池、TGP导体涂装区、喷漆分支线烘房、钢结构平台及等附属设施。据初步估计，拆除面积约600m2。具体拆除设备名称、数量见下表。 表2-1 主要设备治理拆除清单 序号 设备名称 单位 数量 1 沸冷水过液池 个 4 2 工艺管线 米 1 3 通风管道 米 30 4 喷淋罐 台 1 5 风机 台 3 6 起重机 台 2 7 钢构平台 个 2 8 喷漆分支线烘房 间 1 9 强酸强碱过液池 个 2 10 TGP导体涂装区 间 1 3、项目建设内容及规模 本项目位于西安市莲湖区大庆路北侧西开电气内，现投资670万元，改造现有涂装前处理厂房作为再制造中心，并购置淋雨试验室、充放气装置及检测等设备，满足72.5kVGIS-550kVGIS高压开关设备解体、零部件处理、装配、试验、包装等作业需求。淋雨实验室在现有空地上新建。本项目主要建设内容见2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 类别 名称 建设内容 备注 主体工程 再制造中心 总建筑面积为2916m2，位于三厂房油漆车间301-304跨中通道以东区域，100万级清洁度，具备高效过滤器、空气调节和循环系统，同时合理安装排风系统和洁净室门窗。 主要包括元件拆卸区、清洗区、零件存放区、清理区、配盘区、元件装配区、总装区、检验收尾区和试验房（包括测试产品主回路电阻、产品机构特性试验、CT试验、气体密封性试验、开关机械特性测试、绝缘电阻测试、测量接地回路及排除设备故障）等，用于72.5kV-550kV高压产品再制造。 改造现有生产厂房 淋雨试验室 轻钢房结构，占地面积437m2，建筑面积约200m2，位于中试部北广场。用于对公司126-550kV电压等级产品进行淋雨试验。 新建 辅助工程 办公室 依托CK30库一层西侧办公室。 依托现有办公室 公用工程 供电 由当地供电电网供给。 依托现有电网 供水 给水水源为城市自来水管，由厂区已有管网接入用水区域。 依托现有管网 排水 本项目采用雨污分流制。雨水排入市政雨水管网；淋雨试验定期排污水、清洗废水定期排污水、车间地面清洗废水依托厂区化粪池处理后排入市政污水管网。 依托现有雨水管网及化粪池，新建回水过滤系统 供气 由当地天然气市政管网供给。 依托现有管网 制冷、供热 由于室内工作较少，故淋雨试验室不设置专用的采暖、制冷设备；再制造中心新增一套空调 新建 环保工程 废气 SF6气体大部分经SF6回收系统回收，极少量逸散后无组织排放。 新建 废水 淋雨试验定期排污水、清洗废水定期排污水、车间地面清洗废水依托厂区化粪池处理后排入市政污水管网。 依托现有化粪池，新建回水过滤系统 噪声 采用厂房隔声、基座减振等措施。 新建 固废 本项目沉渣和滤渣、废过滤材料、废钢材收集后外售处置；废滤芯由厂家回收处置；废机油、废油桶、废含油手套及抹布暂存于厂区危废贮存库，定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。 依托现有危废贮存库 4、主要产品及产能 本项目及全厂具体产品方案见下表。 表2-3 项目及全厂产品方案一览表 单位：间隔（台）/a 名称 现有产能 改建项目产能 扩建后全厂产能 变化情况 备注 CB灭弧室元件 0 69 69 +69 再制造中心产品 DS隔离开关 0 55 55 +55 CT电流互感器 0 97 97 +97 OBM机构 0 88 88 +88 其它 0 142 142 +142 淋雨试验室最大接样检测规模 0 1次/月 1次/月 +1次/月 淋雨实验室 发电机断路器 70 0 70 0 / 50万伏GIS 21 0 21 0 / 隔离开关 490 0 490 0 / 全封闭组合电器 100 0 100 0 / 高压断路器 656 0 656 0 / SF6断路器 440 0 440 0 / 5、主要生产设施及设施参数 本项目主要设备见下表。 表2-4 项目主要设备一览表 序号 设备名称 数量 单位 说明 1 再制造中心 1250kV(1A)谐振式口对口变压器 1 台 现有设备搬迁及维护 2 SF6充放气站 1 台 测试产品主回路电阻用 3 真空泵 1 台 做产品机构特性试验用 4 空气压缩机 1 台 做126kV～800kV电压等级的CT试验 5 回路电阻测试仪 2 台 气体密封性试验 6 开关机械特性测试仪 1 台 气室充入SF6气体水分含量 7 CT综合特性测试仪 1 台 做绝缘电阻测试用 8 SF6气体检漏仪 1 台 测量接地回路及排除设备故障用 9 SF6回收系统 1 套 用于回收SF6气体 10 微水仪 2 台 需配置3～4个充气、回收分站，放置在总装、试验区域 11 兆欧表 2 台 1000升大功率，用于罐式产品及GIS主母线等大气室抽真空 12 万用表 5 台 可移动式，主要用于气动机构做机械特性试验 13 工具车 10 辆 3吨倒运产品、零件使用 14 电动车 1 辆 / 15 工作台 8 面 / 16 工具柜 8 面 / 17 更衣柜 5 面 装配用 18 清洗系统 沉淀池 1 个 4.5m3 循环池 1 个 4.5m3 19 淋雨试验室 喷淋系统 1 套 非标定制 20 水泵 3 台 南方泵业 21 水泵 1 台 150WQ-120-25-15(1) 22 恒压系统 3 套 非标定制 23 电控系统 1 套 非标定制 24 电子流量计 4 台 SIN-LWGY 25 主骨架 1 台 非标定制 26 回水过滤系统 过滤池 1 个 4.5m3 清水池 1 个 4.5m3 蓄水箱 1 个 4.5m3 6、主要原辅材料 本项目淋雨试验对象为公司126～550kV电压等级产品，小到元件级别，大到整间隔产品，试验样机由样机归属部门提供并转运。 本项目为再制造中心及淋雨试验项目，原有项目原辅材料用量不发生变化。现有及改建部分原辅材料变化情况见下表。 表2-5 现有及改建部分原辅材料变化情况一览表 序 号 配套件名称 单位 现有年用量 改建项目年用量 改建后全厂年用量 厂内最大储存量 变化量 1 瓷件 个 0 100 100 50 +100 2 标准件 万件 0 120 120 50 +120 3 机电配套件 件 0 900 900 100 +900 4 绝缘拉杆 件 0 600 600 100 +600 5 P365O型圈（7类） 件 0 6000 6000 500 +6000 6 自封接头 件 0 800 800 200 +800 7 接头 件 0 800 800 200 +800 9 SF6气体 t 40 1 41 0.5 +1 10 吸附剂F-03 t 0 5 5 1 +5 11 接线端子、导轨 万节 0 30 30 5 +30 12 机油 t 0 0.05 0.05 0.05 +0.05 13 钢材 t 1149.2 / 1149.2 / / 14 铝材（板） t 278 / 278 / / 15 铜材（板） t 101 / 101 / / 16 绝缘材料 t 50 / 50 / / 17 硫酸亚铁 t 95 / 95 / / 18 油漆 t 5 / 5 / / 19 环氧树脂 t 13.5 / 13.5 / / 20 三氧化二铝粉 t 50.5 / 50.5 / / 21 木材 t 100 / 100 / / 22 铜（棒） t 38 / 38 / / 23 铝（棒） t 9 / 9 / / 24 铝锭 t 174 / 174 / / 25 硫酸 t 95 / 95 / / 26 盐酸 t 54 / 54 / / 主要原辅材料理化性质如下： SF6气体：外观与性状：无色无臭气体。相对密度(水=1)：1.67(-100℃)。相对蒸气密度(空气=1)：5.11。溶解性：微溶于水、乙醇、乙醚。化学性质稳定。微溶于水、醇及醚，可溶于氢氧化钾。不与氢氧化钠、液氨、盐酸及水起化学的反应。 吸附剂F-03：是一种以分子筛为主要成分的高效吸附剂，在常温下可有效地吸附SOF2、SO2及S2F10O等各种硫氟化物、酸性物质及水分。适用于SF6断路器，SF6全封闭组合电器及其它SF6电器设备。亦可用于精制SF6气体及具有上述类似杂质的气体净化。 7、劳动定员及工作制度 项目不新增劳动定员，其中再制造中心需要劳动定员13人，从厂区现有人员中调配；淋雨试验室需要劳动定员3人，从中试部现有操作人员及质检员中调配。项目工作制度为一班工作制，每班工作8小时，夜间不生产，每周5天工作日，全年工作250天。 8、水平衡 本项目员工全部由西开电气其他项目调配而来，不新增员工，因此不新增生活用水。本项目涉及的生产用水为淋雨试验用水、清洗用水和车间地面清洗用水。 （1）淋雨试验用水 产品组装后集中进行淋雨试验，淋雨试验最大接样规模为1次/月，每次淋雨时间为24~72h，接样后每日逐步开展试验工作。根据建设单位提供的资料，淋雨试验用水第一次投加量106m3，淋雨试验用水大部分经回水过滤系统处理（1个4.5m3的过滤池、1个4.5m3的清水池、1个4.5m3的蓄水箱）后循环使用，其余部分每三个月定期排放一次，排污水量为6m3/次，24m3/a；排放后补充新鲜水6m3/次，24m3/a。 （2）清洗用水 项目再制造中心元件拆卸后需对表面灰尘进行清洗。根据建设单位提供的资料，清洗用水第一次投加15m3，清洗用水大部分经沉淀处理后（1个4.5m3的沉淀池及1个4.5m3的循环池）循环使用，其余部分每周定期排放一次，排污水量为3m3/次，156m3/a；排放后补充新鲜水3m3/次，156m3/a。 （3）车间地面清洗用水 每日工作结束后需用洗地机对再制造中心车间地面进行清洗。根据建设单位提供的资料，项目车间地面清洗用水量约为0.15m3/d、37.5m3/a。排放系数取0.9，则车间地面清洗废水量为0.135m3/d，33.75m3/a。 项目水平衡表见表2-6，水平衡图见图2-1。 表2-6 项目水平衡表 单位：m3/a 名称 新鲜量 循环水量 损耗量 废水量 拟排放去向 淋雨试验用水 24 106 0 24 依托厂区化粪池处理后排入市政污水管网 清洗用水 156 15 0 156 车间地面清洗用水 37.5 0 3.75 33.75 合计 217.5 121 3.75 213.75 — 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 9、厂区平面布置 再制造中心由南到北按照工艺流程依次设置元件拆卸区（含清洗区）、零件存放区（含清理区、配盘区）、元件装配区，总装区、检验收尾区、试验房。其中拆卸区、零件存放区为一般厂房，元件装配区、总装区、检验收尾区、试验房为关窗洁净厂房。 淋雨试验室依据厂区现状，在中试部北广场进行建设。主体建筑为1间淋雨房，周围环绕1间控制房、1间水泵房、1个过滤池、1个清水池及1个蓄水箱。 厂房总平面布置见附图3。 厂房内，仓储和生产工艺布局基本上按照工艺流程依次布置，过程基本连贯，方便运输。项目厂区可以做到功能分区明确、工艺流程通顺等，因此，项目平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目建设性质为改建，再制造中心主要进行装修改造以及设备安装，淋雨试验室主要建设有1间淋雨房、1间控制房、1间水泵房、1个过滤池、1个清水池及1个蓄水箱及排水渠。施工期主要产生施工及车辆运输扬尘、施工机械、汽车尾气以及装修工程废气、施工废水以及施工人员生活污水、施工设备及车辆运输产生的噪声和施工建筑垃圾、废包装材料以及施工人员生活垃圾。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 （1）拆除工程 主要为表面前处理车间内部的设备、设施拆除工序，拆除内容主要为生产线、管线、池体等内容。此过程主要产生废池体垃圾等建筑垃圾。 （2）基础工程 包括为元件拆卸区、清洗区、零件存放区、清理区、配盘区、元件装配区、总装区、检验收尾区和试验房等分区基础建设。该部分主要产生噪声、施工废水和机动车尾气。 （3）装饰工程 在对构筑物的室内外进行装修时（如墙面粉刷、油漆、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，装饰废气、废包装材料等。 （4）安装工程 主要为各区域的设备安装，安装过程将产生噪声、废包装材料等。 2、运营期 工艺流程： 图2-3 再制造中心工艺流程及产污环节 工艺说明： 再制造中心：根据西开电气再制造中心的需求，试验方案只做耐压和局放，主要包括测试产品主回路电阻、产品机构特性试验、CT试验、气体密封性试验、开关机械特性测试、绝缘电阻测试、测量接地回路及排除设备故障等试验。冲击试验在各制造部完成。 解体工序在现场完成，同时进行清理、除油等操作，该工序外委（拟外委至西开智慧服务公司，建议后续签订外委协议，明确外委阶段环保问题均由外委公司处置），解体后运至西开电气再制造中心车间内进行表面灰尘清洗。 清洗过程仅使用自来水对表面灰尘进行清洗，不使用清洗剂，清洗时无浮尘产生，清洗水循环使用定期排放，该过程会产生清洗废水、沉渣滤渣；清洗后进行分装、总装（不涉及胶粘、焊接）； 试验方案只做耐压和局放，会使用SF6气体，绝大部分气体可经SF6回收系统回收，该过程会产生极少量SF6气体逸散无组织排放及SF6气体回收系统废弃材料。（回收装置的基本工作原理是采用冷冻液化法。在回收时，利用压缩机的抽吸性和压缩性把SF6电器设备内一定压力的SF6气体吸入压缩机，并压缩至某一较高的压力。同时利用R22制冷剂的低蒸发温度特性，将较高温度的SF6气体冷却至冷凝温度进行液化、贮存。这样连续抽吸至SF6压缩机串联运行，直至达到回收终压力）。 试验后进行收尾包装成为成品。 图2-4 淋雨实验室工艺流程与产污节点示意图 淋雨试验室要求能进行小到元件级别的淋雨试验，大到产品间隔级试验，能覆盖公司126～550kV电压等级产品典型间隔，要求淋雨强度在一定范围内可调，同时能满足甚至超过标准上的要求。试件在车间由行车吊运至平板拖车上，然后由叉车牵引转运至淋雨试验室，完成试验后，再由叉车牵引转运至车间进行解体检查。淋雨试验用水通过石英砂、活性炭处理后循环使用定期排放，淋雨试验过程会产生淋雨试验废水、废过滤材料、沉渣滤渣。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 西安西电开关电气有限公司是国务院国资委监管的我国输配电行业中的大型企业—中国西电集团公司的核心子企业，其前身为西安高压开关厂，始建于1955年，公司主要产品为气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）和SF6断路器（GCB），电压等级覆盖72.5～1100kV，产品在特高压、大容量、小型化、智能化等方面拥有成套的自主知识产权，主要技术性能指标均达到或超过了国内外同类先进产品的水平。 西开电气现有项目均已履行了环保手续，现有工程履行环境影响评价及环保验收情况调查汇总见表2-7。 西开电气已完成申领排污许可证，排污许可证有效期为2021年7月28日～2026年7月27日。许可证编号916101317262848586001R。 表2-7 现有工程环评及环保验收执行情况表 序号 项目名称 环评执行情况 环评批复情况 环保验收监测情况 1 超高压、特高压开关设备产业化项目 2006年9月18日，中国轻工业西安设计工程有限责任公司完成该项目环境影响评价工作 2006年9月28日，陕西省环境保护局以陕环批复〔2006〕274号对该项目环境影响报告表进行批复 2014年7月9日由陕西省环境保护厅以陕环批复〔2014〕376号对该项目竣工环境保护验收进行了批复 2007年7月，中国海诚工程科技股份有限公司和中国轻工业西安设计工程有限责任公司完成该项目环境影响报告表补充说明 2007年7月23日，陕西省环境保护局以陕环函〔2007〕457号对该项目变更进行复函 2013年4月3日，中国轻工业西安设计工程有限责任公司完成该项目环评变更说明 2014年2月10日，陕西省环境保护厅以陕环函〔2014〕110号对该项目变更进行复函 2 发电机断路器及其操动机构产业化项目 2012年4月，西安市环境保护科学研究院完成该项目环境影响评价工作 2012年4月17日，西安市环境保护局以市环批复〔2012〕68号对该项目环境影响报告表进行批复 2016年9月由西安市环境监测站验收监测，2017年2月通过竣工环保验收（市环批复〔2017〕18号） 2、现有工程污染物实际排放总量 根据西电开关2022年排污许可证执行报告，现有项目污染物排放情况见表2-8。 表2-8 现有项目污染物排放情况 类别 污染物种类 单位 排放量 废气 氮氧化物 t/a 4.373516 颗粒物 t/a 0.864252 二氧化硫 t/a 0.124608 硫酸雾 t/a 0.549047 非甲烷总烃 t/a 2.273067 苯 t/a 0.007014 挥发性有机物 t/a 1.827393 氟化物 t/a 0.985022 甲苯 t/a 0.029901 铬酸雾 t/a 0.000304 氯化氢 t/a 2.255048 二甲苯 t/a 0.11137 氰化氢 t/a 0.275785 废水 悬浮物 t/a 317.454645 总氮（以N计） t/a 8.793678 总镍 t/a 0.00221 氟化物（以F-计） t/a 0.464223 总磷（以P计） t/a 6.398477 氨氮（NH3-N） t/a 76.051224 总氰化物 t/a 0.116327 六价铬 t/a 0.069508 石油类 t/a 1.392306 总铜 t/a 0.089943 化学需氧量 t/a 577.369573 总铬 t/a 0.305706 阴离子表面活性剂 t/a 1.120814 总银 t/a 0.004359 五日生化需氧量 t/a 122.831396 总锌 t/a 0.000085 固废 生活垃圾 t/a 313.75 餐饮垃圾 t/a 57.73 浮油 t/a 0.11 废乳化液 t/a 9.92 废机油 t/a 3.1 废油棉纱 t/a 0.8 金属边角碎料 t/a 851.36 注：固废部分为产生量。 3、与该项目有关的主要环境问题 根据现场踏勘并对照现有项目环评批复及竣工环境保护验收批复要求，现有项目建设较规范，已按照环评及批复要求落实了各项环境保护设施、进行了例行监测，并建立了完善的环境管理制度，故现有项目不存在环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 本项目位于陕西省西安市莲湖区。为了解项目区域及其周围地区的环境空气质量现状，本次评价环境空气现状监测数据引用《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（陕西省生态环境厅办公室，2023年1月18日），具体见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率(%) 达标情况 PM10 年平均质量浓度 84 70 120 超标 PM2.5 年平均质量浓度 46 35 131.4 超标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 CO 24小时平均第95百分位浓度 1600 4000 40 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度 173 160 108.1 超标 由上表可以看出，2022年1~12月莲湖区环境空气监测指标中PM10、PM2.5年平均质量浓度和O3日最大8小时平均第90百分位浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准要求，其余污染物质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准要求。 （2）特征污染物 本项目排放特征污染物氟化物，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A，要求各省级人民政府根据当地环境保护需求，制定并实施地方环境空气质量标准。但是陕西省未制定地方空气质量标准，因此本次未对氟化物进行监测。 2、声环境质量现状 为了解项目所在地的声环境质量现状，本单位委托监测公司于2023年6月8日对厂界四周、双府新天地南区、双府世家花园东区、二府庄小学、雅逸新城昼间环境噪声进行监测。本项目为扩建项目，敏感点均位于公司厂界外评价区域范围内，最近一处敏感点为双府新天地，距本次扩建项目所在区域约300m，敏感点垂向噪声受扩建项目影响极小，因此本次不进行敏感点垂向布点监测。 环境噪声监测结果见表3-2。 表3-2 环境噪声监测结果统计表 监测点位 监测时间 监测结果 昼间dB（A） 标准值dB（A） 厂界东侧1# 2023年6月8日 66 70 厂界南侧2# 65 70 厂界西侧3# 54 65 厂界西北侧4# 56 65 厂界东北侧5# 59 65 双府新天地南区6# 50 60 双府世家花园东区7# 53 60 二府庄小学8# 52 60 雅逸新城9# 51 60 监测结果表明：厂界东侧、南侧昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；厂界西侧、西北侧、东北侧昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；双府新天地南区、双府世家花园东区、二府庄小学、雅逸新城昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-3 项目环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 相对场址方位 相对厂界最近距离（m） 评价范围（m） 环境保护级别 双府新天地 108°52′40.053" 34°16′46.076" 居民 500人 W 紧邻 500 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类标准 雅逸新城 108°53′1.053" 34°16′48.576" 居民 800人 N 紧邻 双府世家花园 108°52′49.053" 34°16′50.076" 居民 2000人 N 30 二府庄小学 108°52′56.053" 34°16′45.576" 师生 1000人 N 35 西安莲湖雅艺幼儿园 108°53′1.053" 34°16′44.576" 师生 300人 N 90 西开鑫园小区 108°53′17.053" 34°16′12.576" 居民 100人 SE 150 双府智能摇篮幼儿园 108°52′47.053" 34°16′48.076" 师生 300人 NW 160 世合小区 108°53′8.053" 34°16′9.576" 居民 200人 S 220 八号街坊小区 108°53′23.053" 34°16′10.576" 居民 500人 SE 280 林化小区 108°53′0.053" 34°16′6.076" 居民 500人 S 280 庆安技工学校 108°52′38.053" 34°16′10.076" 师生 800人 SW 320 西变丰登小区 108°53′20.053" 34°16′3.576" 居民 2000人 SE 350 西瓷丰登路小区 108°53′28.053" 34°16′10.576" 居民 1500人 SE 360 恒大翡翠龙庭 108°52′49.053" 34°17′2.076" 居民 1000人 N 400 庆安庆丰小区 108°53′1.053" 34°16′2.576" 居民 800人 S 410 香诗美林 108°52′31.053" 34°16′32.076" 居民 400人 W 410 沣惠北路小区 108°53′5.053" 34°17′2.076" 居民 800人 N 410 唐都温泉花园 108°52′29.053" 34°16′25.076" 居民 1000人 W 430 童话森林幼儿园 108°52′31.053" 34°16′22.076" 师生 300人 W 450 华城御府 108°53′21.444" 34°16′42.816" 居民 9300人 NE 460 沣惠小区 108°53′5.053" 34°16′56.076" 居民 1500人 N 480 西瓷小区 108°53′27.053" 34°16′5.576" 居民 1000人 SE 490 土门小学 108°53′4.053" 34°16′0.076" 师生 300人 S 490 翡丽城 108°52′45.053" 34°16′0.076" 居民 1000人 S 490 双府新天地 108°52′40.053" 34°16′46.076" 居民 500人 W 紧邻 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 雅逸新城 108°53′1.053" 34°16′48.576" 居民 800人 N 紧邻 双府世家花园 108°52′49.053" 34°16′50.076" 居民 2000人 N 30 二府庄小学 108°52′56.053" 34°16′45.576" 师生 1000人 N 35 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目施工期场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。运营期SF6执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值。 表3-4 施工场界扬尘排放限值 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP） 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 表3-5 大气污染物综合排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值（μg/m3） 氟化物 周界外浓度最高点 20 2、废水 本项目运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求。 表3-6 污水综合排放标准 执行标准 污染物 标准限值 单位 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 pH值 6~9 无量纲 COD 500 mg/L BOD5 300 mg/L SS 400 mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准 氨氮 45 mg/L 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类、4类标准。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 （单位：dB(A)） 项目 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 （单位：dB(A)） 项目 昼间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类 65 4类 70 4、固体废物 项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。 |
| 总量 控制 指标 | 表3-9 总量建议指标表 类别 污染物 排放量（t/a） 建议指标（t/a） 废水 COD 0.086 / 氨氮 0.006 / 注：项目废水排入西安市第一污水厂，总量纳入污水处理厂，不再重复设置总量 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目建设性质为改建，再制造中心主要进行装修改造以及设备安装，淋雨试验室主要建设有1间淋雨房、1间控制房、1间水泵房、1个过滤池、1个清水池及1个蓄水箱及排水渠。施工期主要产生施工及车辆运输扬尘、施工机械、汽车尾气以及装修工程废气、施工废水以及施工人员生活污水、施工设备及车辆运输产生的噪声和施工建筑垃圾、弃方、废包装材料以及施工人员生活垃圾。 1、大气环境保护措施 （1）施工扬尘、运输扬尘 根据《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》、《西安市扬尘污染防治条例》《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》等有关要求进行，建设单位施工期拟采取以下治理措施： 1）在运输易产尘的施工现场定期洒水，采用湿法作业。 2）及时清运建筑垃圾等，建筑垃圾运输车辆要求完好，不宜装载过满，且需用苫布遮盖。 3）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边100m内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。 4）施工现场设置围挡，粉尘类材料须密闭存放或密目网覆盖，严禁露天放置。 采取以上措施后，可有效减少施工扬尘对周围环境的影响，施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。 （2）施工机械、车辆尾气 为减小施工期施工机械、材料运输车辆尾气对周围环境的影响，本环评要求拟采取如下控制措施： 1）选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆； 2）加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； 3）尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。 采取以上措施后，可有效减少施工机械、车辆尾气对周围环境的影响，排放废气可满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单中的相关标准限值要求。 （3）装饰工程废气 本项目装饰工程用油漆、涂料等挥发会产生少量有机废气，对周边居民影响较小，对操作人员影响较大。通风后可有效扩散涂料废气。建设单位应使用符合国家标准的材料及设备，禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。 2、水环境保护措施 （1）施工废水 本项目机械、车辆冲洗废水产生量较小，主要污染成分为SS，在施工场地内设置临时沉淀池进行收集沉淀，处理后回用于施工工序或施工现场洒水降尘，不外排。 （2）生活污水 本项目位于城市建成区内，项目施工场地内不设置施工营地，施工人员生活污水依托厂区现有公共卫生设施处理后排入现有化粪池，经市政污水管网排放。 3、声环境保护措施 为最大限度的降低施工噪声对环境保护目标的影响，应采取以下措施： （1）合理安排施工活动，合理安排工期，减少施工噪声影响时间。避免高噪声施工机械在同一区域内同时使用。 （2）尽量采用低噪声机械。移动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护保养，保持其良好的运行状态，最大限度减小噪声源强。 （3）必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。 （4）应注意合理安排施工物料的运输时间。在途经敏感建筑时，以避免施工车辆噪声对沿线的居民生活产生影响。 （5）施工机械作业尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点，加强施工管理；合理压缩汽车数量及行车密度，控制汽车鸣笛。 在严格执行上述措施的前提下，施工噪声可以得到有效减缓，昼间施工对周围敏感点影响不大尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。对周围环境影响不大。 4、固体废物保护措施 （1）施工建筑垃圾、弃方 1）对拆除设备中残留的化学品（废酸）应统一收集处理。严禁随意倒入地面上、下水道或水沟中。 2）对拆除的设备设施中清理出的固体废渣（如废池体、废生产线、废管线），应分类收集，可回收部分回收利用，不可回收部分按照相关规定运至指定的建筑垃圾堆场处置。废强酸强碱过液池收集后交有资质单位处置。 （2）废包装材料 本项目装饰工程、设备安装过程产生的废包装材料定点收集后外售处置。 （3）生活垃圾 本项目不设置施工营地，施工人员产生的少量餐盒、果皮等生活垃圾依托厂区设置的公共垃圾桶收集处置，本次评价要求施工人员严格按照规定的时间、地点、种类投放，禁止将建筑垃圾、工业固体废物等混入生活垃圾进行投放。 5、生态环境保护措施 建设单位拟采取以下生态环境保护措施： （1）施工阶段加强施工管理，要求在用地红线内划定施工作业区，在施工区内施工，严禁在施工作业区外越线施工、土方堆放等，避免新增占地，避免对施工作业区范围外的植被造成破坏；严格限制施工人员及施工机械的活动范围； （2）施工阶段设置临时沉淀池；开挖面两侧设临时拦挡措施； （3）分段施工、及时回填，施工裸露地表注意随时密目网覆盖，防止水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气源强 项目试验过程会有极少量的SF6逸散，与建设单位沟通了解到，该部分气体产生量约占总气体量的0.01%，则SF6无组织废气产生量为0.001t/a。 （2）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目无组织废气SF6纳入全厂监测计划中，全厂监测计划中补充完善本次相关污染因子，本项目不单独设置监测计划。 （3）达标分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的 AERSCREEN估算模式的面源预测模式，项目无组织排放SF6最大地面质量浓度较小，因此SF6厂界监控浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值。 （4）环境影响分析 项目所在区域为PM10、PM2.5及O3超标区，周边最近敏感目标为项目北侧紧邻的双府新天地及西侧紧邻的雅逸新城。本项目废气排放量极少，且该两处敏感点均位于本项目侧风向，废气经扩散后对周边及敏感点影响较小。 2、废水 （1）废水源强 本项目运营期废水主要为淋雨试验废水、清洗废水、车间地面清洗废水。本项目淋雨试验定期排污水依托厂区化粪池处理后排入市政污水管网；清洗废水定期排污水依托厂区化粪池处理后排入市政污水管网；车间地面清洗废水依托厂区化粪池处理后排入市政污水管网。本项目员工全部由西开电气其他项目调配而来，不新增员工，因此不新增生活污水排放。 本项目参考《青岛迪爱生精细化学有限公司QDP-2建设项目环境影响报告书》低浓度清洗废水水质监测数据：COD 26~79mg/L，氨氮 0.076~0.166mg/L，BOD15.2~34.1mg/L。该项目低浓度废水主要为仪器器皿清洗废水、冷却塔循环排污水、纯水制备废水、锅炉废水等。本项目综合废水COD排放浓度取80mg/L，氨氮取0.15mg/L，BOD取30mg/L，SS取80mg/L。 表4-1 项目废水产生及排放情况 产排污环节 类别 污染物种类 污染物产生情况 治理措施情况 废水排放量m3/a 污染物排放情况 产生量 t/a 产生浓度mg/L 治理措施 处理能力 治理工艺 治理效率 是否为可行技术 排放量 t/a 排放浓度mg/L 排放去向 排放规律 淋雨试验、清洗、车间地面清洗 综合废水 COD 0.017 80 化粪池 50m3 沉淀 / / 213.75 0.017 80 西安市第一污水处理厂 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 BOD 0.006 30 / 0.006 30 氨氮 0.00003 0.15 / 0.00003 0.15 SS 0.017 80 / 0.009 40 （2）排放口基本情况 本次排放依托西开电气化粪池处理后经厂内现有排放口进入市政管网，排放口情况见下表。 表4-2 排放口设置情况 排放口基本情况 排放标准 编号及名称 类型 地理坐标/° DW001 一般排放口 E108.883586，N34.274026 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废水监测纳入全厂监测计划中，全厂监测计划中补充完善本次相关污染因子，本项目不单独设置监测计划。 （4）依托可行性分析 项目废水为淋雨试验废水、清洗废水、车间地面清洗废水，水质简单，无工业污染物，依托厂区化粪池处理后排入市政污水管网，项目废水能够依托厂区现有污水管网排放至厂区现有化粪池。根据建设单位提供资料，厂区现有化粪池容积为50m3，现有生活污水产生量为8m3/d，本项目最大日排放量为9.135m3。目前厂区现有化粪池仍有余量可接收项目废水。因此，项目废水依托厂区化粪池处理合理可行。 （5）污水处理厂可依托性分析 西安市第一污水处理厂（邓家村污水处理厂）坐落于西安城西邓家村，1958年建成投运，占地面积163亩。处理能力12万t/d，处理深度为三级处理。服务区面积41.68km2，主要接纳西安市环城西路以西、三桥皂河以东、南至大环河以北部分工厂的工业废水和近100万居民的生活污水。 西安市第一污水处理厂污水处理采用“多段多级AO除磷脱氮+混凝沉淀过滤”工艺，污泥处理采用“重力浓缩＋机械脱水”工艺，除臭处理采用“CYYF全过程除臭”工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准，处理系统高效稳定运行。目前污水厂余量充足，可有效接纳本项目污水。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目运营期噪声源主要为生产设备等运行时产生的噪声，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）并类比同类项目，源强为70~95dB(A)。项目主要噪声源见下表4-3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 项目噪声源强一览表 dB（A） 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 声压级/距声源距离 （dB(A)/m） X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离/m 1 再制造中心 1250KV(1A)谐振式口对口变压器 80/1 厂房隔声、基座减振 2 36 1 11 65 8h 16 49 1 2 SF6充放气站 80/1 20 38 1 6 70 54 3 真空泵 80/1 32 38 1 2 75 59 4 空气压缩机 85/1 38 40 1 2 80 64 5 回路电阻测试仪 70/1 28 40 1 8 60 44 6 回路电阻测试仪 70/1 24 38 1 8 60 44 7 开关机械特性测试仪 70/1 30 38 1 8 60 44 8 CT综合特性测试仪 70/1 22 40 1 8 60 44 9 SF6气体检漏仪 70/1 36 40 1 8 60 44 10 SF6回收系统 70/1 34 42 1 2 65 49 11 微水仪 70/1 20 42 1 8 60 44 12 微水仪 70/1 20 40 1 8 60 44 13 洁净车间空气净化系统 送风机 95/1 40 44 3 1 93 77 14 电极加湿器 80/1 41 44 3 1 78 62 17 清洗系统 85/1 厂房隔声、基座减振 1 1 1 2 80 64 18 淋雨试验室 喷淋系统 80/1 -356 102 1 2 75 59 19 水泵 80/1 -358 102 0.5 3 73 57 20 水泵 80/1 -360 102 0.5 3 73 57 21 水泵 80/1 -358 104 0.5 3 73 57 22 水泵 80/1 -360 104 0.5 2 75 59 23 回水过滤系统 85/1 -355 100 0.5 2 80 64 注：本次预测以再制造中心西南角为坐标原点。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声达标分析 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测，计算模式如下： 1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减只考虑几何发散衰减，屏障衰减。 2）室内声源等效室外声源声功率级 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数（取R=10）； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1j—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1j—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB（取TLi=10dB）。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2（取S=10m2）。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 3）总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 4）噪声预测值 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 本项目工作制度为1班制，每天生产8h，夜间不运行。根据室内、室外声压级预测模式，计算出厂界噪声贡献值，预测结果见表4-4。 表4-4 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位 背景值 贡献值 预测值 标准值 昼间 昼间 昼间 昼间 厂界东侧1# 66 40 / 70 厂界南侧2# 65 41 / 70 厂界西侧3# 54 48 / 65 厂界西北侧4#（厂界最北侧） 56 38 / 65 厂界东北侧5#（厂界与西安高压电气研究院交界侧） 59 40 / 65 双府新天地南区6# 50 39 50 60 双府世家花园东区7# 53 38 53 60 二府庄小学8# 52 38 52 60 雅逸新城9# 51 39 51 60 由上表可知，本项目设备采用厂房隔声、基座减振等措施后，项目厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准要求，敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。项目对周边声环境影响较小。 （3）噪声监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划见下表。 表4-5 噪声监测计划表 时段 类型 监测位置 监测项目 频次 排放标准 运营期 昼、夜噪声 厂界四周 Leq(A) 每季度昼间一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准 4、固体废物 （1）固废产生及处置情况 本项目固体废物包括沉渣和滤渣、废过滤材料（废石英砂、废活性炭等）、SF6气体回收系统废弃材料（滤芯及废钢材）、废机油、废油桶、废含油手套和抹布。 项目固体废物的产生及处置情况见表4-6。 表4-6 固体废物产生及处置情况一览表 固废名称 产生环节 属性 废物代码 物理性状 环境危险特性 产生量t/a 贮存方式、处置方式和去向 利用或处置量t/a 沉渣和滤渣 清洗 一般工业固废 382-003-61 固态 / 0.8 外售处置 0.8 废过滤材料 清洗 382-003-99 固态 / 0.5 0.5 SF6气体回收系统废料 试验 382-003-99 固态 / 1 滤芯由厂家回收处置，钢材外售处置 1 废机油 设备维护保养 危险废物 HW08 900-219-08 液态 T、I 0.05 暂存于厂区现有危废贮存库，定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置 0.05 废油桶 HW08 900-249-08 固态 T、I 0.02 0.02 废含油手套和抹布 清理、设备维护保养 HW49 900-041-49 固态 T 0.01 0.01 注：SF6气体回收系统废料主要为废滤芯和废钢材，其中滤芯主要过滤气体中的细颗粒（PM2.5），不吸附SF6气体，废钢材为回收系统产生。 （2）管理要求 本项目固体废物的处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《陕西省固体废物污染环境防治条例》中的相关要求进行管理，具体暂存、处置要求如下： 1）一般工业固体废物 本项目一般工业固体废物暂存场所位于再制造车间东南角，建筑面积约5m2，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，根据工程特点，必须满足以下要求： ①地面硬化，设顶棚和围墙，达到不扬撒、不流失、不渗漏要求；防止雨水径流进入贮存、处置场内，贮存、处置场所周边设置导流渠；按照 GB15565.2 设置环境保护图形标志； ②落实固体废物处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存；一般工业固体废物贮存、处置场所，禁止危险废物和生活垃圾混入。 2）危险废物 本项目危险废物应按照《陕西省固体废物污染环境防治条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）、《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》等相关要求对其进行贮存及转。 ①现有危废贮存库已于2014年完成竣工环境保护验收工作，能够达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关规定要求，已设置必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，基础已严格防渗；堆放危险废物的高度根据地面承载能力确定；已设置明显的危险废物贮存标志，贮存期限不得超过国家规定； ②现有危险废物已进行分类收集，项目产生的危险废物使用密闭容器盛装，装载容器粘贴危险废物标识，装载危险废物的容器底部设置防渗托盘，避免液态危险废物外漏； ③危险废物贮存库已设置危险废物管理台账，并办理相关手续，由专人负责管理； ④已建立危险废物管理责任制度，指派专人严格按照规定进行管理，严格按照国家和地方的相关规定对危险废物进行全过程管理。 本项目危废依托厂区现有危废贮存库进行暂存，西电开关现有危废贮存库满足上述要求，有容量暂存本项目危险废物。 5、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1）危险物质数量与其临界量比值（Q） 本项目原料及成分见表2-5，危险物质数量与其临界量比值表见表4-7。 表4-7 危险物质数量与其临界量比值表 序号 危险化学物质名称 最大存储量（t） 临界量（t） Q值 备注 1 机油 0.05 2500 0.00002 本次新增 2 废机油* 0.05 50 0.001 3 盐酸 0.1 7.5 0.75 厂区原有 4 硫酸 0.1 10 0.01 合计 0.76102 / *注：废机油按照年最大产生量考虑。 由上表可知，该项目的危险物质数量与临界量Q为0.76102，Q＜1，故本项目环境风险潜势为I，只需进行简单分析。 （2）风险源可能影响的途径 项目危险物质包括机油、废机油，机油存放于机油库，废机油存放于危废贮存库。一旦发生泄漏，可能引起火灾，燃烧产生的辐射热将影响其周围建筑物，甚至引起新的火灾，对周围环境产生一定的破坏作用；伴生/次生危险物质主要是未完全燃烧产生的CO事故。因本项目储量有限，风险事故影响范围很小。 （3）环境风险防范措施及应急要求 1）将机油库和危废贮存库划定为禁火区域，设置安全标识。机油桶、废机油收集桶装卸、搬运时应轻装轻卸，贮存时应满足使用环境要求，特别是满足抗腐蚀、耐磨损、抗老化的要求，且容器底部应设置防渗托盘，当发生泄漏时，防漏托盘可将泄漏物质全部收集，防止外泄产生环境风险；机油库和危险废物贮存库必须严格按照相关规定防渗，并采取必要的防风、防雨、防晒措施，基础必须严格堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 2）消防措施 ①已设置灭火装置。 ②为保证安全性可设置多种灭火系统。 ③主要通道、有工作人员的场地设置应急事故照明。 3）坚持预防为主，采取有效措施，规避风险。严格执行安全管理制度和安全操作规程，并采取相应技术措施，如严格控制火源，严禁吸烟和动用明火，发卸料区禁止移动通讯设备，防止铁件撞击及静电火花的产品，库内电气装置符合防火防爆要求等。 4）企业应制定环境风险防范管理制度，一旦发生环境风险事故，及时按照环境风险防范管理制度执行，尽快采取应急措施，必要时停产，防止事故进一步扩大。 （4）环境风险分析结论 本项目的危险物质主要为机油、废机油。项目需从风险防范、事故处置、应急预案三个层面，建立、制定、完善的风险管理体系。采取上述措施后，本项目环境风险可接受。综上所述，项目环境风险水平可接受。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 试验废气 | SF6 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
| 地表水环境 | 淋雨试验废水、清洗废水、车间地面清洗废水 | COD、BOD、氨氮、SS | 化粪池（50m3，依托）、回水过滤系统（1个4.5m3的过滤池、1个4.5m3的清水池、1个4.5m3的蓄水箱）、沉淀处理（1个4.5m3的沉淀池及1个4.5m3的循环池） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 采用厂房隔声、基座减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）的3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 本项目沉渣和滤渣、废过滤材料、废钢材收集后外售处置；废滤芯由厂家回收处置；废机油、废油桶、废含油手套及抹布暂存于厂区危废贮存库（建筑面积200m2），定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 1、将机油库和危废贮存库划定为禁火区域，设置安全标识。 2、消防措施 （1）已设置灭火装置。 （2）为保证安全性可设置多种灭火系统。 （3）主要通道、有工作人员的场地设置应急事故照明。 3、坚持预防为主，采取有效措施，规避风险。 4、企业应制定环境风险防范管理制度。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可 根据排污许可管理条例，项目实际排污之前应当申请排污许可证变更。 2、竣工验收 建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，及时开展建设项目竣工环境保护验收工作； 严格执行建设项目“三同时”制度，并按规范设置排污口。 |

# 六、结论

从环境保角度分析，该项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氮氧化物 | 4.373516t/a | / | / | 0 | 0 | 4.373516t/a | 0 |
|  | 颗粒物 | 0.864252t/a | / | / | 0 | 0 | 0.864252t/a | 0 |
|  | 二氧化硫 | 0.124608t/a | / | / | 0 | 0 | 0.124608t/a | 0 |
|  | 硫酸雾 | 0.549047t/a | / | / | 0 | 0 | 0.549047t/a | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.273067t/a | / | / | 0 | 0 | 2.273067t/a | 0 |
|  | 苯 | 0.007014t/a | / | / | 0 | 0 | 0.007014t/a | 0 |
|  | 挥发性有机物 | 1.827393t/a | / | / | 0 | 0 | 1.827393t/a | 0 |
|  | 氟化物 | 0.985022t/a | / | / | 0.001t/a | 0 | 0.986022t/a | +0.001t/a |
|  | 甲苯 | 0.029901t/a | / | / | 0 | 0 | 0.029901t/a | 0 |
|  | 铬酸雾 | 0.000304t/a | / | / | 0 | 0 | 0.000304t/a | 0 |
|  | 氯化氢 | 2.255048t/a | / | / | 0 | 0 | 2.255048t/a | 0 |
|  | 二甲苯 | 0.11137t/a | / | / | 0 | 0 | 0.11137t/a | 0 |
|  | 氰化氢 | 0.275785t/a | / | / | 0 | 0 | 0.275785t/a | 0 |
| 废水 | 悬浮物 | 317.454645t/a | / | / | 0.009t/a | 0 | 317.463645t/a | +0.009t/a |
|  | 总氮（以N计） | 8.793678t/a | / | / | 0 | 0 | 8.793678t/a | 0 |
|  | 总镍 | 0.00221t/a | / | / | 0 | 0 | 0.00221t/a | 0 |
|  | 氟化物（以F-计） | 0.464223t/a | / | / | 0 | 0 | 0.464223t/a | 0 |
|  | 总磷（以P计） | 6.398477t/a | / | / | 0 | 0 | 6.398477t/a | 0 |
|  | 氨氮（NH3-N） | 76.051224t/a | / | / | 0.00003t/a | 0 | 76.051254t/a | +0.00003t/a |
|  | 总氰化物 | 0.116327t/a | / | / | 0 | 0 | 0.116327t/a | 0 |
|  | 六价铬 | 0.069508t/a | / | / | 0 | 0 | 0.069508t/a | 0 |
|  | 石油类 | 1.392306t/a | / | / | 0 | 0 | 1.392306t/a | 0 |
|  | 总铜 | 0.089943t/a | / | / | 0 | 0 | 0.089943t/a | 0 |
|  | 化学需氧量 | 577.369573t/a | / | / | 0.017t/a | 0 | 577.386573t/a | +0.017t/a |
|  | 总铬 | 0.305706t/a | / | / | 0 | 0 | 0.305706t/a | 0 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 1.120814t/a | / | / | 0 | 0 | 1.120814t/a | 0 |
|  | 总银 | 0.004359t/a | / | / | 0 | 0 | 0.004359t/a | 0 |
|  | 五日生化需氧量 | 122.831396t/a | / | / | 0.006t/a | 0 | 122.837396t/a | +0.006t/a |
|  | 总锌 | 0.000085t/a | / | / | 0 | 0 | 0.000085t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 沉渣和滤渣 | 0 | / | / | 0.8t/a | 0 | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 废过滤材料 | 0 | / | / | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 金属边角碎料 | 851.36t/a | / | / | 0 | 0 | 851.36t/a | 0 |
|  | SF6气体回收系统废弃材料 | 0 | / | / | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 3.1t/a | / | / | 0.05t/a | 0 | 3.15t/a | +0.05t/a |
|  | 废油桶 | 0 | / | / | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废含油手套和抹布 | 0 | / | / | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废油棉纱 | 0.8t/a | / | / | 0 | 0 | 0.8t/a | 0 |
|  | 废乳化液 | 9.92t/a | / | / | 0 | 0 | 9.92t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①